## Slide 1: Raspberry Pi 5 起動時間の比較
microSDカードによって
OSの起動時間がどの程度変わるのかを検証します

## Slide 2: 比較対象
以下の3つ各々を用いた際の起動時間を後述の環境・手順で比較する。
①SanDisk ‘24年製 64GB CLASS10 U3
※カタログスペック：読み出し最大170MB/秒、書き込み最大80MB/秒, 2024年製
②Transend ‘20年製 64GB CLASS10 U1
※カタログスペック：読み出し最大100MB/秒, 書き込み最大20MB/秒
③HIDISC ‘21年製 32GB CLASS10 U1
※カタログスペック：読み出し最大90MB/秒, 書き込み最大45MB/秒
※これまでラズパイ3Bでそこそこ酷使（連続稼働）していたので残り寿命短いかも。

## Slide 3: 起動時間の計測環境・手順
【測定環境】
・RASPBERRY PI 5 (4GB)本体
・各microSDには全てRASPBERY PI OS(64-BIT)をインストール
【計測手順】
・事前に電源OFF状態にしておく ・測定の開始ポイント：電源ボタン押下の押し終わり ・測定の終了ポイント：画面上部にラズパイのタスクバーが表示されたことが目視できた時点
・各3回ずつ計測して、その平均を出す。

## Slide 4: 起動時間の計測結果
①SanDisk ‘24年製 64GB CLASS10 U3
※カタログスペック：読み出し最大170MB/秒、書き込み最大80MB/秒, 2024年製
起動時間：20.54sec (20.64sec, 20.45sec, 20.52sec)
②Transend ‘20年製 64GB CLASS10 U1
※カタログスペック：読み出し最大100MB/秒, 書き込み最大20MB/秒
起動時間：20.83sec (20.94sec, 20.79sec, 20.76sec)
③HIDISC ‘21年製 32GB CLASS10 U1
※カタログスペック：読み出し最大90MB/秒, 書き込み最大45MB/秒
起動時間：21.77sec (21.58sec, 21.97sec, 21.76sec)

## Slide 5: 結果まとめ
・時間の差は明確に出るが、CLASS10以上なら、結局それほど大きな差はない印象
・但し、今回の計測対象外ではあるが、OSを書き込む際の時間は、①(64GB U3) < ②(64GB U1) << ③(32GB U1)で、これは特に③が時間がかかる印象を受けた。
※②と③と性能は大差ないはずなので、もしかするとデバイス自体の残り寿命（③が短そう）の影響が出ている可能性はある。